## Slide 1: Primeros x86 Avances tecnologicos
1. 1978
Intel lanza el 8086, el primer procesador de la familia x86. Introduce una arquitectura de 16 bits, capaz de manejar hasta 1 MB de memoria. Define el conjunto básico de instrucciones x86
3. 1982
Sale el 80286 con su arquitectura de 16 bits y un modo protegido que permite acceso a 16 MB de memoria permitiendo una mayor segudirad y estabilidad al evitar que programas accedan a areas no autorizadas.
5. 1989
El 80486 integra una unidad de punto flotante, eliminando la necesidad de un coprocesador matemático separado, Incorpora caché L1 para mejorar la velocidad de acceso a instrucciones y datos.
7. 1995
El procesador Pentium Pro
diseñado para aplicaciones de 32 bits, usado principalmente en estaciones de trabajo y servidores. Introduce caché L2 directamente en el chip lo que mejora aún más el rendimiento.
2. 1979
El 8088 es una versión e conómica del 8086, con un bus de datos de 8 bits, ideal para la primera computadora personal de IBM, lo que lo volvera uno de los mas utilizados convirtiendose en un estandar
4. 1985
Con el 80386, que es el primer procesador de 32 bits y permitiendo un acceso directo a 4 GB de memoria, marcando el comienzo de aplicacions mas avanzadas y complejas incluyendo ejecucion multiple
6. 1993
Se introduce el procesador pentium, que permite ejecutar multiples instrucciones por ciclo de reloj, tambien mejora la FPU y la cache L1.
8. Resumen
La evolución de los procesadores x86 impulsó la capacidad de procesamiento de las computadoras personales, haciendo posible el desarrollo de sistemas operativos avanzados y aplicaciones complejas