## Slide 1
Instrucciones Lógicas en ARM 64 bits (A64)
Exploraremos las instrucciones lógicas del ensamblador ARM de 64 bits. Son fundamentales para la manipulación a nivel de bit. Estas instrucciones operan con registros de 64 bits en la arquitectura ARMv8-A A64.

## Slide 2
Clasificación y Modificación de Banderas
Variante estándar
No modifica banderas NZCV.
Variante "S"
Actualiza banderas NZCV.
Solo Sufijo "S"
Únicamente las instrucciones con este sufijo modifican banderas.
Las instrucciones lógicas en ARM de 64 bits se clasifican según su impacto en las banderas de estado del procesador. Las variantes sin sufijo "S" (como AND, ORR) no alteran las banderas NZCV (Negativo, Cero, Acarreo, Desbordamiento). Por otro lado, las instrucciones con el sufijo "S" (ANDS, ORRS) actualizan estas banderas basándose en el resultado de la operación. Esta distinción es crucial para el control de flujo y la lógica condicional en el código.

## Slide 3
Sintaxis General y Descripción
INSTR Sd, Sn, Op2
Formato general de la instrucción.
ANDS X3, X1, X2
Ejemplo de Y lógico con actualización de banderas.
Operandos
Registros (Wn o Xn) o inmediato codificado.
INSTR
AND, ORR, EOR, BIC, ANDS, ORRS, EORS, BICS.
La sintaxis general de las instrucciones lógicas en A64 sigue un patrón predecible. Esto facilita la lectura y escritura del código ensamblador. El tercer operando, Op2, puede ser otro registro. También puede ser un valor inmediato codificado, lo que permite operaciones directas con constantes. La elección de "Wn" o "Xn" para los registros determina si la operación se realiza en 32 o 64 bits, respectivamente. Mantener la coherencia en el tamaño de los registros es vital para evitar errores de programación.

## Slide 4
Detalles de Funcionamiento: Ejemplos
AND Xd, Xn, Xm: Realiza un Y lógico entre Xn y Xm, el resultado se guarda en Xd. No modifica banderas NZCV.
ANDS Xd, Xn, Xm: Ejecuta un Y lógico igual que AND. Actualiza las banderas NZCV según el resultado de la operación.
EOR Xd, Xn, #inm: Realiza un XOR bit a bit entre Xn y un valor inmediato. El resultado se guarda en Xd, y no modifica banderas.
EORS Wd, Wn, Wm: Realiza un XOR bit a bit entre Wn y Wm. El resultado se guarda en Wd, y sí modifica las banderas NZCV. Esta operación es en registros de 32 bits.
Los ejemplos ilustran cómo la adición del sufijo "S" cambia el comportamiento de la instrucción en relación con las banderas del procesador. Es crucial comprender estas diferencias para escribir código ensamblador preciso. La capacidad de operar con inmediatos o registros ofrece flexibilidad en la manipulación de datos. La elección entre registros de 32 bits (W) y 64 bits (X) permite optimizar el uso de recursos.

## Slide 5
Restricciones en Tipos de Operandos
Registros
Usa Xn/Xm para 64 bits o Wn/Wm para 32 bits.
Importante: ¡No mezcles registros de diferentes tamaños!
Inmediatos Codificados
Solo ciertos patrones de bits son válidos. La codificación es muy específica y restrictiva. No cualquier valor arbitrario es permitido.
Operandos de Memoria
No puedes usar operandos de memoria directa. Solo registros o inmediatos.
Las restricciones en los operandos son un aspecto crítico del ensamblador A64. La incapacidad de mezclar tipos de registros (32 y 64 bits) en la misma operación es una medida de seguridad para evitar errores. Los inmediatos codificados no son tan directos como se podría pensar; requieren patrones de bits específicos. Esto es debido a cómo se codifican en la propia instrucción. La falta de soporte para operandos de memoria directa significa que la carga y almacenamiento de datos debe manejarse en pasos separados.

## Slide 6
Resumen y Buenas Prácticas
1
Sufijo "S"
Usar para actualizar banderas cuando sea necesario.
2
Restricciones
Verificar tipo de registro y formato de inmediato.
3
Consultar Referencia
Para formas válidas y casos particulares.
Dominar las instrucciones lógicas ARM de 64 bits requiere atención a los detalles. La decisión de usar el sufijo "S" depende directamente de la necesidad de afectar las banderas del procesador. Comprender las restricciones de operandos es fundamental para escribir código sin errores. Siempre consulta la documentación oficial de ARMv8-A para los detalles más finos y ejemplos avanzados. Esto te permitirá aprovechar al máximo el poder de la arquitectura A64.