## Slide 1: Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 1 Semana 6: Introducción al Lenguaje Ensamblador ARM 64 bits
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala

## Slide 2: Competencia que desarrollaremos
El estudiante analiza el funcionamiento de la arquitectura ARM y sus modos de operación, mediante el estudio de registros, instrucciones y diagramas estructurales, para optimizar el rendimiento de programas en microcontroladores.

## Slide 3: Contenido
• Concepto de lenguaje ensamblador y su relación con el hardware.
• Estructura básica de un programa en ARM64.
• Elementos fundamentales: directivas, etiquetas, instrucciones y comentarios.
• Proceso de ensamblado y generación de código objeto.
• Uso del compilador aarch64-linux-gnu-gcc para ARM64.

## Slide 4: Aplicaciones por medio de ejemplos
Ejemplo: Programa 'Hello World' en ensamblador ARM64
.section .rodata
msg: .asciz "Hello World\n"
.text
.global main
main:
stp x29, x30, [sp, #-16]!
adr x0, msg
bl printf
mov w0, #0
ldp x29, x30, [sp], #16
ret

## Slide 5: Análisis del ejemplo
• Sección .rodata: datos de solo lectura.
• Etiqueta msg: define una cadena terminada en nulo.
• .global main: define el punto de entrada.
• stp/ldp: instrucciones para apilar y desapilar registros.
• adr/bl/mov: direccionamiento, llamada a printf y retorno de valor.

## Slide 6: Conceptos clave aprendidos
• ARM64 utiliza registros de 64 bits denominados x0–x30.
• Todo programa se compone de secciones (.text, .data, .bss).
• El ensamblador traduce código simbólico a binario ejecutable.
• Las directivas controlan cómo se organiza el código.
• Los comentarios son esenciales para la comprensión del código bajo nivel.

## Slide 7: Valor y/o actitud
• Responsabilidad y precisión: el lenguaje ensamblador requiere atención al detalle.
• Ética profesional: respetar las buenas prácticas en la escritura y documentación del código.
• Compromiso con la calidad técnica en el desarrollo de software a bajo nivel.

## Slide 8: Referencias
• ARM64 – Raspberry Pi. (Material técnico del curso)
• Patterson, D., & Hennessy, J. (2018). *Computer Organization and Design ARM Edition.*
• Documentación oficial de GNU Assembler (GAS) para ARM64.

## Slide 9: Evaluación - Semana 6
1. ¿Cuál es la extensión de los archivos fuente en ensamblador ARM?
a) .arm
b) .S
c) .obj
d) .c
2. ¿Qué directiva define cadenas de texto terminadas en nulo?
a) .ascii
b) .asciz
c) .byte
d) .data
3. ¿Qué instrucción guarda registros en la pila?
a) ldp
b) stp
c) mov
d) adr
4. ¿Qué herramienta se usa para ensamblar y enlazar programas ARM64?
a) aarch64-linux-gnu-gcc
b) nasm
c) g++
d) arm-compiler
5. ¿Qué registro contiene la dirección de retorno de una subrutina?
a) x0
b) x29
c) x30
d) sp