## Slide 1: Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 1 Semana 7: Set de Instrucciones ARM
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala

## Slide 2: Competencia que desarrollaremos
El estudiante implementa estructuras de control utilizando instrucciones de saltos en lenguaje ensamblador, mediante técnicas de programación a bajo nivel, para desarrollar soluciones orientadas a sistemas IoT.

## Slide 3: Contenido
• Clasificación de instrucciones en ARM64.
• Instrucciones aritméticas: ADD, SUB, MUL, DIV.
• Instrucciones lógicas: AND, ORR, EOR, MOV.
• Instrucciones de carga/almacenamiento: LDR, STR.
• Concepto de operandos y direccionamiento.
• Modificadores y uso del registro de estado (PSTATE).

## Slide 4: Ejemplo práctico – Operaciones aritméticas
Código ARM64:
MOV x0, #5
MOV x1, #3
ADD x2, x0, x1 // x2 = 8
SUB x3, x0, x1 // x3 = 2
MUL x4, x0, x1 // x4 = 15
Ejecuta operaciones básicas con valores inmediatos.

## Slide 5: Ejemplo práctico – Operaciones lógicas
Código ARM64:
MOV x0, #0b1100
MOV x1, #0b1010
AND x2, x0, x1 // Resultado: 0b1000
ORR x3, x0, x1 // Resultado: 0b1110
EOR x4, x0, x1 // Resultado: 0b0110
Permite aplicar operaciones bit a bit sobre registros.

## Slide 6: Ejemplo práctico – Carga y almacenamiento
Código ARM64:
.data
valor: .word 10
.text
.global main
main:
LDR x0, =valor
LDR w1, [x0]
ADD w1, w1, #5
STR w1, [x0]
RET
Carga el valor de memoria, lo modifica y lo guarda nuevamente.

## Slide 7: Conceptos clave aprendidos
• Las instrucciones en ARM64 son de tipo RISC: simples y eficientes.
• Los registros son operandos principales; la memoria se usa solo para carga/almacenamiento.
• La bandera PSTATE refleja el resultado de operaciones aritméticas o lógicas.
• La arquitectura ARM64 utiliza direccionamiento inmediato, registro y desplazado.

## Slide 8: Valor y/o actitud
• Disciplina técnica: precisión en el uso de registros y operandos.
• Responsabilidad: comprender el impacto de cada instrucción en el rendimiento del sistema.
• Excelencia: buscar eficiencia y claridad en el código ensamblador.

## Slide 9: Evaluación - Semana 7
1. ¿Qué tipo de arquitectura es ARM64?
a) CISC
b) RISC
c) MIPS
d) VLIW
2. ¿Qué instrucción realiza una suma en ARM64?
a) MOV
b) ADD
c) STR
d) CMP
3. ¿Cuál instrucción realiza operaciones bit a bit XOR?
a) AND
b) ORR
c) EOR
d) BIC
4. ¿Qué instrucción carga un valor desde memoria?
a) LDR
b) STR
c) MOV
d) ADR
5. ¿Cuál es la función de la bandera PSTATE?
a) Control de energía
b) Indicar resultados de operaciones
c) Control de memoria
d) Almacenar direcciones

## Slide 10: Referencias
• ARM64 – Raspberry Pi. (Material técnico del curso)
• Patterson, D., & Hennessy, J. (2018). *Computer Organization and Design ARM Edition.*
• Documentación oficial de GNU Assembler (GAS) para ARM64.