## Slide 1: Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas Facultad de Ingeniería Universidad de San Carlos de Guatemala
Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 1
Semana 8: Control de Flujo y Ciclos en ARM

## Slide 2: Competencia que desarrollaremos
El estudiante diseña estructuras de control en lenguaje ensamblador ARM64 utilizando saltos condicionales y bucles para resolver problemas secuenciales y repetitivos.

## Slide 3: Contenido
• Saltos condicionales e incondicionales: B, BL, BEQ, BNE, BGT, BLT.
• Comparaciones con CMP y banderas de condición.
• Estructuras de control IF–ELSE.
• Ciclos WHILE y FOR con saltos.
• Control del flujo de ejecución mediante etiquetas.

## Slide 4: Ejemplo práctico – Estructura IF–ELSE
MOV x0, #10
MOV x1, #20
CMP x0, x1
B.GT mayor
MOV x2, #0
B fin
mayor:
MOV x2, #1
fin:
RET

## Slide 5: Ejemplo práctico – Ciclo WHILE
MOV x0, #0
MOV x1, #5
loop:
CMP x0, x1
B.EQ fin
ADD x0, x0, #1
B loop
fin:
RET

## Slide 6: Conceptos clave aprendidos
• Los saltos condicionales dependen del resultado del registro PSTATE.
• CMP compara registros y actualiza las banderas Z, N, C y V.
• Las estructuras de control permiten decisiones lógicas y repeticiones.
• Las etiquetas sirven como puntos de referencia en el flujo del programa.

## Slide 7: Valor y/o actitud
• Responsabilidad y lógica: estructurar el código de manera ordenada.
• Disciplina: validar condiciones correctamente.
• Integridad: mantener claridad y consistencia en los bucles y saltos.

## Slide 8: Evaluación - Semana 8
1. ¿Qué instrucción compara dos registros?
a) CMP
b) TST
c) MOV
d) SUB
2. ¿Qué instrucción realiza un salto incondicional?
a) B
b) BEQ
c) CMP
d) BLT
3. ¿Qué bandera indica igualdad tras una comparación?
a) N
b) Z
c) C
d) V
4. ¿Qué instrucción permite implementar un ciclo?
a) B
b) CMP
c) RET
d) MOV
5. ¿Qué estructura lógica permite ejecutar instrucciones repetidamente?
a) IF
b) LOOP
c) CALL
d) RET

## Slide 9: Referencias
• ARM64 – Raspberry Pi (material técnico del curso)
• Patterson, D., & Hennessy, J. (2018). *Computer Organization and Design ARM Edition.*