## Slide 1
Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 1
Semana 9: Syscalls y Directivas de Ensamblador
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala

## Slide 2: Competencia que desarrollaremos
El estudiante comprende el uso de llamadas al sistema (syscalls) y directivas de ensamblador para la gestión de entrada/salida y manejo de memoria en ARM64.

## Slide 3: Contenido
• Concepto de syscall y su rol en la comunicación con el sistema operativo.
• Identificadores de llamadas al sistema en Linux.
• Directivas .data, .bss, .text, .global, .equ.
• Uso de registros x0–x7 para parámetros.
• Instrucción SVC para interrupciones de software.

## Slide 4: Ejemplo práctico – Llamada al sistema
MOV x8, #64 // write syscall
MOV x0, #1
ADR x1, msg
MOV x2, #13
SVC 0
RET

## Slide 5: Ejemplo práctico – Directivas
.data
msg: .asciz "Hola ARM64!\n"
.text
.global main
main:
BL print
RET

## Slide 6: Conceptos clave aprendidos
• Una syscall permite ejecutar operaciones del SO desde ensamblador.
• Los registros se usan para pasar parámetros y obtener resultados.
• Las directivas controlan la organización y definición de símbolos.

## Slide 7: Valor y/o actitud
• Ética profesional: uso correcto de los recursos del sistema.
• Responsabilidad: comprender los límites entre software y hardware.

## Slide 8: Evaluación - Semana 9
1. ¿Qué instrucción ejecuta una syscall?
a) BL
b) SVC
c) MOV
d) RET
2. ¿Qué directiva define una variable de texto?
a) .word
b) .asciz
c) .byte
d) .global
3. ¿Cuál registro indica el número de syscall?
a) x0
b) x8
c) x1
d) x30
4. ¿Qué directiva se usa para datos no inicializados?
a) .bss
b) .data
c) .text
d) .equ
5. ¿Cuál instrucción finaliza un programa?
a) SVC
b) BL
c) RET
d) CMP

## Slide 9: Referencias
• ARM64 – Raspberry Pi (material técnico)
• GNU Assembler (GAS) Manual
• Patterson & Hennessy (2018)