## Slide 1
Registros del Procesador ARM de 64 Bits (AArch64)
Exploraremos la arquitectura ARMv8 y sus registros de 64 bits. Esta presentación detalla las diferencias clave con los procesadores de 32 bits. Nos centraremos en el funcionamiento específico de los registros ARM64.

## Slide 2
Registros Enteros Generales (AArch64)
1
Registros de Propósito General
El procesador dispone de 31 registros, desde x0 hasta x30.
2
Parámetros y Resultados
Los registros x0-x7 son volátiles, usados para funciones.
3
Registros Preservados
Los registros x19-x28 son no volátiles, mantenidos por las funciones.
4
Punteros Especiales
x29 es el puntero de marco (fp), y x30 es el registro de retorno (lr). El registro x31 está reservado.

## Slide 3
Acceso y Características de los Registros Enteros
Tamaño Flexible
Cada registro puede ser de 64 bits (xN) o 32 bits (wN). Las operaciones de 32 bits se extienden a cero en 64 bits.
Uso Temporal
Los registros x16-x17 son para llamadas temporales a funciones. El registro x18 está reservado para la plataforma.
PC y SP
El Contador de Programa (PC) y el Puntero de Pila (SP) no se indexan como xN. Tienen acceso limitado.

## Slide 4
Registros de Punto Flotante y SIMD
Registros SIMD
Existen 32 registros, de v0 a v31. Cada uno tiene 128 bits para cálculos.
Parámetros Volátiles
Los registros v0-v7 manejan parámetros y resultados de punto flotante. Son volátiles.
Registros No Volátiles
v8-v15 tienen una parte baja (64 bits) no volátil. La parte alta es volátil.
Uso Temporal
Los registros v16-v31 son volátiles y se usan para operaciones temporales.

## Slide 5
Accesos y Modos de los Registros SIMD
Acceso Flexible
Se accede como qN (128 bits), dN (64 bits), sN (32 bits), hN (16 bits), o bN (8 bits).
Subregistros
Solo acceden a los bits inferiores del registro, optimizando el uso.
Optimización
Cruciales para operaciones vectoriales y de punto flotante. Ideales para procesamiento multimedia.
Cálculos Avanzados
Imprescindibles en cálculos científicos y complejos.

## Slide 6
Registro de Control de Punto Flotante (FPCR)
Función del FPCR
El registro FPCR controla las excepciones. También gestiona los modos de operación FP/SIMD.
Configuración
Incluye campos como el modo de redondeo (bits 23-22), vaciado a cero, y NaN predeterminados.
Precisión y Comportamiento
Requiere una configuración precisa para el comportamiento esperado. Afecta todas las instrucciones de punto flotante.

## Slide 7
Otros Registros del Sistema en ARM64
Identificadores de Subproceso
Incluyen TPIDR_EL0, TPIDRRO_EL0, y TPIDR_EL1. Son cruciales para el sistema.
Gestión del Sistema Operativo
Utilizados por el sistema operativo. Facilitan el manejo de contexto de los procesos.
Soporte Avanzado
Proporcionan un soporte robusto. Son esenciales para la virtualización y multiprocesamiento.

## Slide 8
Resumen y Usos Prácticos
1
Arquitectura Potente
ARM64 es una arquitectura potente. Sus registros están optimizados para el rendimiento.
2
Registros Diversos
Existe una clara división entre registros enteros, punto flotante/SIMD, y de sistema.
3
Usos Amplios
Esencial en dispositivos móviles, servidores, supercomputadoras y la nube.