## Slide 1
Instrucciones aritméticas en ARM 64 bits
Descubra el poder de las instrucciones aritméticas del procesador ARM de 64 bits. Aprenda sobre su funcionamiento, sintaxis y las restricciones clave que optimizan su uso en sistemas embebidos.

## Slide 2
Competencia
El estudiante implementa estructuras de control utilizando instrucciones de saltos en lenguaje ensamblador, mediante técnicas de programación a bajo nivel, para desarrollar soluciones orientadas a sistemas IoT mediante la solucion de problemas aplicacio al hardware.

## Slide 3
Sintaxis y variantes de instrucciones ARM
Estructura básica
Las instrucciones siguen el formato {Operación}{cond}{S} Rd, Rn, Operand2.
Sufijo S
Indica si la instrucción modificará las banderas de estado del procesador.
Ejecución condicional
El {cond} permite ejecutar la instrucción solo si se cumple una condición de bandera.

## Slide 4
Principales instrucciones aritméticas
Suma y Resta
ADD: suma
ADC: suma con acarreo
SUB: resta
SBC: resta con acarreo
Otras Operaciones
RSB: resta inversa
RSC: resta inversa con acarreo
MUL: multiplicación usando algoritmo de Booth

## Slide 5
Modificadores de banderas: funcionamiento
El sufijo S (ej. ADDS, SUBS) es crucial para actualizar las banderas de estado (N, Z, C, V).
N indica negativo, Z indica cero, C acarreo y V desbordamiento.
Sin el sufijo S, el resultado solo afecta el registro destino, manteniendo las banderas intactas.

## Slide 6
Restricciones de operandos en A64
Registros
Rn y Rd siempre deben ser registros, nunca direcciones de memoria directas.
Operand2
Puede ser un registro o un valor inmediato, pero este último debe ser codificable.
Inmediatos
Los valores inmediatos están limitados en tamaño y formato por la arquitectura ARM.

## Slide 7
Resumen y mejores prácticas
Uso del sufijo S
Utilice el sufijo S únicamente cuando se requieran banderas.
Validación de operandos
Confirme siempre la validez de los operandos.
Acceso a memoria
Evite suposiciones sobre accesos directos a memoria.
Documentación oficial
Consulte la documentación para variantes avanzadas.

## Slide 8
Retrospeccion
Puedo desglosar una operacion aritmetica combinada en operaciones mas sencillas?
Puedo traducir operaciones aritméticas a instrucciones aritmeticas del ensamblador?
Puedo transcribir una operacion aritmetica a una serie de instrucciones aritmeticas en el lenguaje ensamblador que brinde el mismo resultado?