## Slide 1
Instrucciones de carga y almacenamiento en AArch64 (ARM64)
La arquitectura AArch64, fundamental en ARMv8, ARMv8-R AArch64 y ARMv9-A, define un conjunto de instrucciones de 64 bits. Es crucial en móviles, servidores y sistemas embebidos modernos, impulsando la computación de alto rendimiento.

## Slide 2
Arquitectura y registros relevantes
31
Registros de propósito general
Cada uno con 64 bits para datos.
1
Registro SP dedicado
Puntero de pila o registro cero.
AArch64 cuenta con 31 registros de 64 bits y un registro especial para pila. La memoria se gestiona con virtualización y protección. Incluye extensiones como Neon para SIMD y SVE para vectorización avanzada.

## Slide 3
Especificaciones de las instrucciones L/S (load/store)
LDR/STR
Transfieren datos entre memoria y registros. Soportan acceso directo y con desplazamiento.
LDUR/STUR
Variantes no indexadas para carga y almacenamiento. Son esenciales para accesos específicos.
Exclusivas y atómicas
LDXP/STXP y LDP/STP facilitan operaciones atómicas y transferencias de pares de registros.
Las instrucciones LDR y STR son clave para mover datos. Soportan varios tamaños y tienen variantes especializadas. Las instrucciones atómicas aseguran la integridad en entornos concurrentes.

## Slide 4
Alineación y reglas de acceso a memoria
Manejo de desalineación
La CPU gestiona accesos desalineados de forma transparente. En caché están permitidos, pero prohibidos en memoria de dispositivos.
Reglas de alineación
Local: 4B para hasta 4 bytes, 8B para más.
Global/estática: 4B para hasta 7B, 8B para 8-63B, 16B para ≥64B.
La correcta alineación es vital para el acceso a la memoria, especialmente en código que no usa caché. Las reglas varían según el contexto, sea local o global.

## Slide 5
Funcionamiento y casos de uso
Variables locales/globales
LDR/STR acceden rápidamente a variables.
Estructuras y pares
LDP/STP optimizan acceso a arreglos.
Sincronización
Instrucciones exclusivas para concurrencia.
Paso de argumentos
Fundamental en llamadas a funciones.
Las instrucciones de carga y almacenamiento son versátiles. Permiten un acceso rápido a variables, manejo eficiente de estructuras y sincronización en ambientes concurrentes. También son esenciales para el paso de argumentos en funciones.

## Slide 6
Recomendaciones y consideraciones finales
Extensiones opcionales
Verificar la disponibilidad de NEON o criptografía.
Alineación estricta
Crucial para dispositivos y operaciones de I/O.
Variantes SIMD
Usar para alto rendimiento en operaciones vectoriales.
Es importante verificar extensiones y aplicar alineación estricta para dispositivos. Utilizar variantes SIMD maximiza el rendimiento. La elección de la instrucción depende del tamaño, alineación y tipo de dato.