## Slide 1
Instrucciones Condicionales en ARM 64 bits (A64)
Exploraremos las particularidades de la selección condicional en la arquitectura ARMv8-A (A64), una evolución clave respecto a versiones anteriores.
Comprenderemos los cambios introducidos, las instrucciones que permiten la selección condicional directa y sus restricciones.

## Slide 2
Concepto de Selección Condicional en ARMv8-A
Ejecución por Condición
Permite que una instrucción se ejecute en función del resultado de una operación anterior, sin saltos.
A64 es Restrictivo
A diferencia de A32/T32, A64 limita la ejecución condicional directa a ciertas instrucciones.
Uso Frecuente
Se emplea para mover, seleccionar o asignar valores basándose en banderas de estado.

## Slide 3
Instrucción CSEL: Selección Condicional
Sintaxis CSEL
CSEL <dest>, <op1>, <op2>, <cond>
Ejemplo Práctico
CSEL X0, X1, X2, EQ
Si el flag Z es 1 (igualdad), X0 toma el valor de X1. Si no, X0 toma el valor de X2.
Beneficio
Evita pequeñas bifurcaciones y saltos, mejorando el rendimiento.

## Slide 4
Funcionamiento de CSEL con Ejemplo Detallado
Estado Inicial
Antes de la instrucción: X1 = 5, X2 = 8. Una comparación previa establece la bandera Z.
Si Z es 1 (true): X0 obtiene 5 (de X1).
Si Z es 0 (false): X0 obtiene 8 (de X2).
Resultado Final
Independientemente del resultado, el flujo de ejecución es lineal. Esto elimina el costo de predecir y ramificar.
Es una optimización crucial para micro-operaciones.

## Slide 5
Restricciones de CSEL y su Familia
Solo acepta registros generales como operandos de origen y destino (no memoria).
No permite operandos inmediatos directamente en la instrucción CSEL.
No se utiliza para instrucciones aritméticas generales (como ADD, SUB).
La condición de estado solo se especifica en el campo "cond" de la instrucción.

## Slide 6
Otras Instrucciones Relacionadas: CSINC, CSINV, CSNEG
CSINC
CSINC X0, X1, X2, NE
Si la condición (NE) es verdadera, X0 = X1. Si es falsa, X0 = X2 + 1.
CSINV
Invierte el segundo operando (complemento bit a bit) si la condición no se cumple.
CSNEG
Aplica la negación aritmética al segundo operando si la condición no se cumple.

## Slide 7
Ejemplo Práctico Resumiendo Uso
Comparación
Se realiza una comparación: CMP X3, #0. Esto establece las banderas de estado.
Selección Condicional
CSEL X4, X5, X6, GT
Selecciona X5 si X3 > 0 (GT es verdadera). Si no, selecciona X6.
Eficiencia
Reemplaza un bloque IF corto sin introducir saltos. El flujo del programa se mantiene lineal, optimizando el pipeline.

## Slide 8
Conclusión: Ventajas y Limitaciones
1
Ventajas
Permiten ejecutar "if" sencillos sin ramas.
Optimizan el código para mayor eficiencia.
2
Limitaciones
Operandos siempre en registros.
No hay acceso directo a memoria o inmediatos.
3
Aplicación
Es vital comprender estas restricciones para aprovechar al máximo la eficiencia de ARMv8-A.