## Slide 1
Día, Fecha: | 11/10/2025
Hora de inicio: | 10:30
Redes de computadoras 2
NOMBRE DEL TUTOR

## Slide 2
Redes de Computadoras 2
Unidad 3: Trafico en Capa 3

## Slide 3
Agenda de la Clase
Temas a Desarrollar
Protocolos de enrutamiento dinámico
OSPF: configuración y ventajas
EIGRP: características y configuración
RIP: ventajas y desventajas
Recordatorios
Recordatorio
Recursos
Guía de comandos OSPF y EIGRP en Moodle
https://netacad.com/routing-protocols

## Slide 4
Competencias a Desarrollar
Competencia 1
El estudiante identifica los principios de funcionamiento de los protocolos de enrutamiento dinámico mediante la comparación de sus características, ventajas y desventajas para utilizarlos en la implementación de redes de forma eficiente y segura.
Competencia 2
El estudiante diseña e implementa redes de computadoras aplicando principios de enrutamiento, segmentación de redes, redundancia y gestión de servicios de red para garantizar la disponibilidad, eficiencia y seguridad de los servicios de red en entornos empresariales.

## Slide 5
RIP - Routing Information Protocol
Definición
RIP es un protocolo de enrutamiento dinámico de vector distancia que utiliza el número de saltos como métrica para determinar la mejor ruta.
Características
Métrica: número de saltos (hop count)
Máximo: 15 saltos (16 = inalcanzable)
Actualización cada 30 segundos
Versiones: RIPv1 y RIPv2
Ventajas
Simple de configurar
Bajo uso de recursos
Ideal para redes pequeñas
Desventajas
Convergencia lenta
Escalabilidad limitada
No considera ancho de banda

## Slide 6
OSPF - Open Shortest Path First
Definición
OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace que utiliza el algoritmo SPF de Dijkstra para calcular la ruta más corta.
Características
Protocolo de estado de enlace
Métrica: costo basado en ancho de banda
Convergencia rápida
Sin límite de saltos
Soporta VLSM y CIDR
Ventajas sobre RIP
Convergencia más rápida
Escalable para redes grandes
Métrica más precisa
Actualizaciones solo cuando hay cambios
Estructura jerárquica con áreas
OSPF es ideal para redes empresariales medianas y grandes que requieren escalabilidad y convergencia rápida.

## Slide 7
Configuración OSPF - Área Única
Comandos Básicos
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
Parámetros
Process ID: identificador local del proceso OSPF
Network: red a anunciar
Wildcard mask: máscara inversa
Area: área OSPF (0 = backbone)
Verificación
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface
show ip route ospf
show ip protocols

## Slide 8
OSPF con Múltiples Áreas
Jerarquía de Áreas
OSPF divide la red en áreas para mejorar escalabilidad y reducir el tráfico de actualización.
Tipos de Áreas
Área 0 (Backbone): área principal
Áreas regulares: conectadas al backbone
Áreas stub: limitan información de rutas
Tipos de Routers
Internal router: dentro de un área
ABR: conecta múltiples áreas
ASBR: conecta a redes externas
Ejemplo de Configuración
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0
Router(config-router)# network 10.2.0.0 0.0.255.255 area 1

## Slide 9
Cálculo de Métricas en OSPF
Fórmula del Costo OSPF
Costo = 10^8 / Ancho de Banda (bps)
Referencia: 100 Mbps (Fast Ethernet)
Ejemplos de Costos
Tipo de Enlace | Ancho de Banda | Costo OSPF
Serial (64 kbps) | 64,000 bps | 1562
T1 (1.544 Mbps) | 1,544,000 bps | 64
Ethernet (10 Mbps) | 10,000,000 bps | 10
Fast Ethernet (100 Mbps) | 100,000,000 bps | 1
Gigabit Ethernet (1 Gbps) | 1,000,000,000 bps | 1

## Slide 10
Problemas Comunes y Soluciones - OSPF
Problemas Frecuentes
Vecinos no se forman
Verificar máscaras de subred, temporizadores y área OSPF
Rutas no aparecen
Revisar comando network y wildcard mask
Router ID duplicado
Configurar Router ID manualmente
Comandos de Diagnóstico
show ip ospf neighbor
Ver estado de vecinos OSPF
show ip ospf interface
Verificar interfaces OSPF activas
debug ip ospf events
Depurar eventos OSPF en tiempo real

## Slide 11
EIGRP - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
Definición
EIGRP es un protocolo de enrutamiento híbrido avanzado de Cisco que combina características de protocolos de vector distancia y estado de enlace.
Características
Protocolo híbrido avanzado
Algoritmo DUAL (Diffusing Update Algorithm)
Actualizaciones incrementales
Convergencia rápida
Balanceo de carga automático
Soporta VLSM y CIDR
Métrica Compuesta
Ancho de banda (bandwidth)
Retardo (delay)
Confiabilidad (reliability)
Carga (load)
MTU (opcional)
EIGRP ofrece convergencia rápida y uso eficiente del ancho de banda, ideal para redes Cisco.

## Slide 12
Estructura Jerárquica de EIGRP
Conceptos Jerárquicos
EIGRP mantiene tablas de topología y utiliza conceptos de rutas sucesoras y sucesoras factibles para garantizar rutas libres de bucles.
Successor
Ruta primaria con menor métrica hacia el destino
Feasible Successor
Ruta de respaldo sin bucles que puede usarse inmediatamente
Tablas EIGRP
Tabla de vecinos: routers adyacentes
Tabla de topología: todas las rutas aprendidas
Tabla de enrutamiento: mejores rutas activas

## Slide 13
Configuración Básica de EIGRP
Comandos de Configuración
Router(config)# router eigrp 100
Router(config-router)# network 192.168.1.0
Router(config-router)# network 10.0.0.0
Router(config-router)# no auto-summary
Parámetros
AS Number: sistema autónomo (1-65535)
Network: red a anunciar (classful)
No auto-summary: deshabilita resumen automático
Verificación
show ip eigrp neighbors
show ip eigrp topology
show ip route eigrp
show ip protocols

## Slide 14
EIGRP vs OSPF: Ventajas de EIGRP
Comparación de Protocolos
Característica | EIGRP | OSPF
Tipo | Híbrido | Estado de enlace
Convergencia | Muy rápida | Rápida
Configuración | Simple | Moderada
CPU y Memoria | Bajo consumo | Mayor consumo
Escalabilidad | Buena | Excelente
Estándar | Propietario Cisco | Abierto (RFC)
Actualizaciones | Incrementales | Solo cambios
Balanceo de carga | Automático | Igual costo
Soporte multi-vendor | Limitado | Completo

## Slide 15
Conceptos Clave
RIP
Simple, limitado a 15 saltos, ideal para redes pequeñas
OSPF
Estado de enlace, escalable, convergencia rápida, estándar abierto
EIGRP
Híbrido, convergencia muy rápida, métrica compuesta, propietario Cisco
Métricas
RIP: saltos, OSPF: costo/bandwidth, EIGRP: compuesta
Síntesis
La elección del protocolo de enrutamiento depende del tamaño de la red, requisitos de convergencia, y el ecosistema de equipos. OSPF es preferido en entornos multi-vendor, mientras que EIGRP ofrece ventajas en redes Cisco puras.

## Slide 16
PRECISIÓN
Valor de la Clase
Detectar palabras clave en configuraciones técnicas
Identificar comandos correctos
Distinguir entre router ospf, network y area en configuraciones
Detectar errores de sintaxis
Reconocer máscaras wildcard incorrectas o parámetros faltantes

## Slide 17
Referencias Bibliográficas
Cisco Networking Academy
CCNA: Routing and Switching Essentials
https://www.netacad.com
Cisco Documentation
OSPF and EIGRP Configuration Guides
https://www.cisco.com/support/
Odom, W.
CCNA Official Cert Guide Library
RFC 2328
OSPF Version 2

## Slide 18
Ejemplo Práctico

## Slide 19
Practiquemos lo Aprendido

## Slide 20
¿Dudas?

## Slide 21
¡Gracias por su Atención!