## Slide 1
Día, Fecha: | 11/10/2025
Hora de inicio: | 10:30
Redes de computadoras 2
NOMBRE DEL TUTOR

## Slide 2
Redes de Computadoras 2
Unidad 6: Redes Inalámbricas

## Slide 3
Agenda de la Clase
Temas a Desarrollar
Introducción a redes inalámbricas
Estándares WiFi y seguridad
Configuración en Cisco Packet Tracer
Recordatorios
Recordatorio
Recursos
Video: https://netacad.com/wireless-basics

## Slide 4
Competencias a Desarrollar
Diseño de Infraestructura Inalámbrica
El estudiante diseña infraestructura de red inalámbrica empleando puntos de acceso y estándares WiFi bajo condiciones de cobertura y seguridad adecuadas.
Comprensión y Segmentación
El estudiante comprende los conceptos de tipos de redes y segmentación mediante análisis de diferencias para aplicar conocimiento en diseño de topologías.

## Slide 5
Introducción a Redes Inalámbricas
Definición
Redes que permiten comunicación entre dispositivos sin cables físicos, utilizando ondas de radiofrecuencia o infrarrojos para transmitir datos.
Características Principales
Movilidad y flexibilidad para los usuarios
Fácil instalación sin cableado
Escalabilidad rápida
Acceso en áreas de difícil cableado

## Slide 6
Redes Cableadas vs Inalámbricas
Característica | Cableadas | Inalámbricas
Movilidad | Limitada al cable | Total dentro del rango
Velocidad | Hasta 10 Gbps | Hasta 9.6 Gbps (WiFi 6)
Seguridad | Alta (física) | Media (cifrado necesario)
Instalación | Compleja y costosa | Simple y económica
Interferencia | Mínima | Común (paredes, otros WiFi)
Alcance | 100m (Ethernet) | 30-50m interiores
Mantenimiento | Bajo | Medio

## Slide 7
WiFi: Definición y Funcionamiento
¿Qué es WiFi?
WiFi (Wireless Fidelity) es una tecnología basada en estándares IEEE 802.11 que permite conectar dispositivos a redes locales de forma inalámbrica mediante ondas de radio.
Funcionamiento Básico
Utiliza frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz
El punto de acceso transmite señales de radio
Los dispositivos se autentican y conectan
Datos se transmiten de forma bidireccional

## Slide 8
Componentes de una Red WiFi
Punto de Acceso (AP)
Dispositivo que crea la red inalámbrica y gestiona conexiones
Clientes Inalámbricos
Dispositivos con adaptadores WiFi que se conectan al AP
SSID y Canales
Identificador de red y frecuencias para transmisión de datos

## Slide 9
Estándares de Conexión WiFi (IEEE 802.11)
Estándar | Frecuencia | Velocidad | Año
802.11a | 5 GHz | 54 Mbps | 1999
802.11b | 2.4 GHz | 11 Mbps | 1999
802.11g | 2.4 GHz | 54 Mbps | 2003
802.11n (WiFi 4) | 2.4/5 GHz | 600 Mbps | 2009
802.11ac (WiFi 5) | 5 GHz | 3.5 Gbps | 2014
802.11ax (WiFi 6) | 2.4/5 GHz | 9.6 Gbps | 2019

## Slide 10
Seguridad en Redes Inalámbricas
Importancia de la Seguridad
Las redes WiFi son vulnerables a interceptación de datos, accesos no autorizados y ataques si no se implementan medidas de seguridad adecuadas.
Amenazas Comunes
Acceso no autorizado a la red
Interceptación de tráfico (sniffing)
Ataques de intermediario (MITM)
Puntos de acceso falsos (Rogue AP)

## Slide 11
Métodos de Cifrado en WiFi
WEP (Obsoleto)
Cifrado débil, fácil de vulnerar. No recomendado
WPA (Mejorado)
Cifrado TKIP. Mejor que WEP pero vulnerable
WPA2 (Estándar actual)
Cifrado AES. Seguro y ampliamente utilizado
WPA3 (Más reciente)
Cifrado mejorado con SAE. Máxima seguridad

## Slide 12
Configuración de Seguridad en Router WiFi
Pasos Básicos de Seguridad
Cambiar credenciales predeterminadas del router
Habilitar cifrado WPA2 o WPA3
Usar contraseñas fuertes (12+ caracteres)
Ocultar el SSID si es necesario
Desactivar WPS y administración remota

## Slide 13
Configuración en Cisco Packet Tracer
Configuración Básica del Access Point
1. Seleccionar Access Point en Packet Tracer
2. Config > Port 1 > SSID: MiRedWiFi
3. Authentication: WPA2-PSK
4. Passphrase: Clave_Segura123
5. Channel: Auto

## Slide 14
Integración de Redes Cableadas e Inalámbricas
Conceptos de Integración
El Access Point actúa como puente entre la red cableada y los dispositivos inalámbricos, permitiendo que ambos tipos de clientes se comuniquen en la misma red.
Pasos en Packet Tracer
Conectar AP al switch mediante cable
Configurar misma VLAN en ambas redes
Verificar conectividad con ping

## Slide 15
Conceptos Clave Aprendidos
Redes Inalámbricas
WiFi usa estándares IEEE 802.11
Frecuencias 2.4 GHz y 5 GHz
AP gestiona conexiones
Seguridad
WPA2/WPA3 son seguros
Contraseñas fuertes esenciales
Configuración adecuada crítica

## Slide 16
Valor: Organización
Distinguir Configuraciones Internas y Externas
La organización en redes inalámbricas implica separar claramente las configuraciones del router y del AP, documentar SSIDs, canales y políticas de seguridad para facilitar el mantenimiento.

## Slide 17
Referencias Bibliográficas
Documentación Oficial
IEEE 802.11 Standard - Wireless LAN
Cisco CCNA Wireless Official Guide
Recursos en Línea
https://netacad.com - Cisco Networking Academy
https://wifi-alliance.org - WiFi Alliance
Libros
Gast, M. (2005). 802.11 Wireless Networks

## Slide 18
Ejemplo Práctico

## Slide 19
Practiquemos lo Aprendido

## Slide 20
¿Dudas?

## Slide 21
¡Gracias por su Atención!