## Slide 1
Diseño de Lógica y Bloques Combinacionales
Organización computacional
Circuitos de control - Sumador - Restador - Multiplicador
Auxiliar: Dilan Suy
Sección: “A”
Escuela de Ingeniería de Ciencias y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala

## Slide 2
01
06
02
07
03
08
04
09
05
Introducción al tema
Circuitos de control
Videos
Sumador
Lectura explicativa
Restador
Prueba corta
Multiplicador
Dudas
Organización computacional
Agenda
Agregar el Link de lo que se requiera

## Slide 3
Pensamiento lógico y analítico
Capacidad de resolución de problemas técnicos
Capacidad para aplicar razonamiento lógico en la construcción y análisis de circuitos combinacionales como sumadores, restadores, multiplicadores y circuitos de control.
➤ Ejemplo: diseñar una unidad aritmética funcional con base en sumadores y restadores.
Habilidad para identificar y resolver problemas prácticos en sistemas digitales mediante el diseño e implementación de circuitos con compuertas lógicas.
➤ Ejemplo: implementar un multiplicador binario usando bloques básicos.
Competencias a desarrollar

## Slide 4
Los circuitos de control en lógica combinacional son responsables de gestionar el flujo de datos y operaciones dentro de un sistema digital, determinando qué operaciones se realizan y cuándo.
Circuitos de Control
Circuitos de control

## Slide 5
Características:
No poseen memoria; las salidas dependen únicamente de las entradas actuales.
Utilizan puertas lógicas para implementar funciones booleanas.
Aplicaciones:
Selección de operaciones en unidades aritmético-lógicas (ALU).
Control de rutas de datos en procesadores.
Gestión de señales en sistemas de comunicación.

## Slide 6
Sumador
Un sumador es un circuito combinacional que realiza la adición de números binarios.
Semisumador: Suma dos bits y produce una suma y un acarreo.
Sumador completo: Suma tres bits (incluyendo un acarreo de entrada) y produce una suma y un acarreo de salida.
Sumador en serie: Conecta múltiples sumadores completos para sumar números de varios bits.​
sumador y restador de 2 números
Restador
Un restador es un circuito combinacional que realiza la sustracción de números binarios.​
Semirestador: Resta dos bits y produce una diferencia y un préstamo.
Restador completo: Resta tres bits (incluyendo un préstamo de entrada) y produce una diferencia y un préstamo de salida.
Restador en serie: Conecta múltiples restadores completos para restar números de varios bits.​

## Slide 7
Aplicaciones
Operaciones aritméticas en procesadores.
Cálculo de direcciones en memoria.
Implementación de contadores.​
Operaciones aritméticas en procesadores.
Cálculo de diferencias en sistemas de control.
Implementación de contadores decrecientes.​
Sumador:
Restador:

## Slide 8
Multiplicador
Un multiplicador es un circuito combinacional que realiza la multiplicación de números binarios.​
Funcionamiento:
  Genera productos parciales desplazados y los suma para obtener el resultado final.
  Puede implementarse mediante sumadores y desplazadores.​

## Slide 9
Aplicaciones del multiplicador
Multiplicador de 3 bits
Operaciones aritméticas en procesadores.
Procesamiento de señales digitales.
Cálculos en sistemas de control y automatización.​

## Slide 10
Conceptos claves aprendidos
Circuitos de Control
  Determinan el flujo de datos y las operaciones a ejecutar en un sistema digital.
  Se basan en lógica combinacional sin memoria.
  Incluyen elementos como multiplexores, decodificadores y señales de control.
Sumador
  Realiza la operación de suma entre números binarios.
Restador
  Ejecuta la sustracción binaria entre dos valores.
  Funciona mediante préstamo en lugar de acarreo.
  Puede implementarse mediante la suma del complemento a dos.
Multiplicador
  Realiza la multiplicación de números binarios mediante sumas sucesivas y desplazamientos.
  Fundamental en procesamiento digital de señales y sistemas embebidos.

## Slide 11
Videos

## Slide 12
link Video motivacional
Valores y Actitudes
Responsabilidad
La responsabilidad implica cumplir con las tareas asignadas de manera oportuna, precisa y con alto sentido de la calidad. En el contexto del diseño de circuitos, esto se refleja en la entrega puntual de simulaciones, diagramas y prototipos funcionales, verificando siempre que cumplan con los estándares técnicos y requisitos establecidos.
¿Cómo aplicarlo?
Planificar adecuadamente cada etapa del diseño para evitar retrasos.
Revisar minuciosamente los circuitos antes de su implementación o presentación.
Asumir con seriedad la corrección de errores y la mejora continua en cada proyecto técnico.

## Slide 13
Referencias
Oscar I. Botero H.
Engineer Thileban Explains
Wilaeba Electronica

## Slide 14
¡Gracias por su atención!
Organización Computacional